## Slide 1
실증적 SW 개발 프로젝트
디지털화된 오디오를 네트워크로
전송시 에러율 확인 소프트웨어
Detection Error In Communication System
1924351 정성윤 1924362 박유진
1923846 강태원 1934285 전민재
컴퓨터공학과

## Slide 2
01
아날로그 인터컴 디지털화
아날로그 인터컴 시스템을 사용하여 음성 통신을 디지털 형식으로 전환
02
음성 오디오 디지털화
아날로그 오디오 신호를 8kHz 샘플링 레이트와 16비트 해상도로 디지털 변환
03
VoIP 프로토콜 통신
VoIP 프로토콜을 통해 IP 네트워크 상태에서 패킷으로 전송
04
통신 패킷 이슈
네트워크 전송 과정에서 발생할 수 있는 패킷 손실, 지연, 순서 등의 이슈
05
Anomaly Detection
기계 학습 모델을 사용하여 통신 중 발생하는 이상 패킷을 실시간으로 감지
06
에러율 검출
감지된 이상 현상을 분석하여 통신 에러율을 계산
문제 정의서
DECS
02

## Slide 3
03
DECS
ADPCM 압축
ADPCM 코덱
오디오 데이터 압축 방식
원본 음성의 품질을 유지하면서 높은 압축 비율을 제공하지만, 일반 데이터 압축에는 부적합함
ZLIB 라이브러리
텍스트 데이터 압축 방식
오디오 데이터와 같은 특정 유형의 데이터에 대해 압축 비율이 낮을 수 있으며, 실시간 처리에는 부적합함
ADPCM 코덱이 음성 데이터 압축에 최적화되어 전문적이고 효율적이며, 실시간 처리에 적합하여 본 프로젝트에서 더 나은 성능을 제공하기 때문

## Slide 4
04
DECS
송신자
1
PyAudio를 초기화하고 오디오 입력 스트림을 개방
입력 스트림 개방
UDP 소켓 생성
PCM 데이터 압축
패킷 이슈 시뮬레이션
UDP 소켓을 통한 전송
2
네트워크 통신을 하기 위해 UDP 소켓을 생성
3
PCM 데이터를 ADPCM 데이터로 압축
4
패킷 전송 시 발생할 수 있는 문제를 시뮬레이션
5
UDP 소켓을 통해 데이터를 패킷 단위로 전송

## Slide 5
05
DECS
수신자
1
PyAudio를 초기화하고 오디오 출력 스트림을 개방
출력 스트림 개방
UDP 소켓 생성
ADPCM 데이터 재조립
패킷 이슈 시뮬레이션
ADPCM 데이터 압축 해제
2
네트워크 통신을 하기 위해 UDP 소켓을 생성
3
수신된 데이터를 ADPCM 데이터로 재조립
4
패킷 전송 시 발생할 수 있는 문제를 시뮬레이션
5
ADPCM 데이터를 PCM 데이터로 압축 해제

## Slide 6
06
DECS
입출력 샘플
입력
INPUT
출력
OUTPUT
실제 테스트 케이스로서 예측 값과의 비교 데이터로 사용함
예측된 통신 상태와 실제 통신 상태를 비교하고 분석하기 위함
정상적인 통신 상황을 모델링하는 학습 데이터로 사용함
통신 패턴과 특성을 학습하여 정상적인 데이터 분포를 파악하기 위함

## Slide 7
07
DECS
웨이브폼

## Slide 8
08
DECS
오디오 특징
시간 도메인 | 세부 내용 | 비고
에너지 | - 신호의 세기 또는 크기를 나타내는 값 - 주어진 시간 구간에서 신호의 제곱합을 통해 계산 | 정상: 평균 0.02
 |  | 비정상: 평균 0.1
영점 교차율 | - 신호가 시간 축에서 영점을 몇 번 교차하는지 나타내는 비율 - 잡음 검출이나 성대 활동 여부를 판단하는 데 유용 | 정상: 평균 0.15
 |  | 비정상: 평균 0.5
기본 주파수 | - 신호의 기본적인 주기성을 나타내는 주파수 - 보통 음성의 톤을 결정짓는 주요 요소로 사용 | 정상: 남성 120 Hz, 여성 200 Hz
 |  | 비정상: 100 Hz ~ 300 Hz

## Slide 9
09
DECS
Anomaly Detection
불량 검출, 이상 감지 등 정상 상태가 아닌 모든 상태, 물체 등의 이상을 감지하는 기술
보유한 데이터에 따라 지도, 준지도, 비지도 학습으로 분류
Anomaly Detection
Autoencoder
오토인코더 (Autoencoder)란 비지도 학습에서 사용되는 인공신경망 알고리즘으로, 입력이 들어왔을 때의 해당 입력 데이터를 최대한 압축 시킨 후, 압축된 데이터를 다시 본래의 입력 형태로 복원 시키는 신경망
Autoencoder 구성

## Slide 10
10
DECS
Convolution Autoencoder
재구성 오류 (입출력 데이터 간 차이)
재구성 오류 분포 그래프
샘플 수
그래프 분석
정상 데이터: 재구성 오차가 주로 0 ~ 40 사이에 분포
비정상 데이터: 재구성 오차가 60 이상의 값에 분포
그래프 해석
정상 데이터: 대부분 낮은 재구성 오차를 보임
비정상 데이터: 매우 높은 재구성 오차를 보임
컨볼루션 오토인코더 모델을 통해 비정상 데이터를 성공적으로 탐지할 수 있음을 알 수 있음

## Slide 11
11
DECS
01
정확도
전체 샘플 중에서 올바르게 예측한 비율
비정상으로 예측한 샘플 중 실제로 비정상인 샘플 비율
02
정밀도
실제 비정상인 샘플 중 모델이 올바르게 예측한 비율
03
재현율
Convolution Autoencoder
혼동 행렬

## Slide 12
12
DECS
향후 계획
모델 성능 개선
신뢰성 검증
노이즈 제거

## Slide 13
THANK YOU!